# RELATÓRIO DE INVESTIMENTO DA ENVASADORA DE ÁGUA MINERAL  FONTELLI – Garrafões 10 e 20l

DA CONSTRUÇÃO:

| TIPO: | Prédio administrativo, com área total de 125,29 m², contendo: |
| --- | --- |
|  | 01 recepção | 21,68 m² |
|  | 01 sala (almoxarife) | 10,35 m² |
|  | 01 refeitório | 20,53 m² |
|  | 01 oficina | 10,35 m² |
|  | 01 sanitário masculino | 15,76 m² |
|  | 01 sanitário feminino | 14,04 m² |
|  | 01 sala (laboratório) | 6,90 m² |
|  | Circulação | 12,50 m² |

DAS ESPECIFICAÇÕES CONSTRUTIVAS:

| PREPARAÇÃO DO TERRENO: | O terreno foi preparado convenientemente para receber a edificação, através da execução de serviços de terraplenagem, que permitiram o perfeito escoamento das águas. |
| --- | --- |
| FUNDAÇÕES: | Estacas de concreto pré – fabricadas de 20 x 30 cm, impermeabilizada com argamassa de cimento e areia + vedacit + neutrol. |
| ESTRUTURA: | A estrutura foi executada em concreto armado, no sistema de pilares de apoio, vigas de sustentação, vergas e contra-vergas, atendendo às dimensões do projeto. |
| ALVENARIAS: | Bloco de concreto (20x40x15cm) aparente, assentado em argamassa de cal, cimento e areia, com 02 canaletas intermediárias (bloco canaleta c/ concreto e ferro 10mm) |
| INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS: | Águas de abastecimento: a água utilizada tanto para abastecimento, como para produção é proveniente de poço profundo, que foi devidamente testado e analisado pelos órgãos competentes. Tanto seu armazenamento quanto seu transporte são feitos através de material inoxidável. Águas servidas e esgoto sanitário: toda captação de esgotos e águas servidas é feita através de tubos de PVC, caixas de passagem e tanques de deposição. Águas pluviais: toda captação de águas pluviais será feita através de tubos de PVC, caixas de passagem e canaletas a céu aberto. |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: | As instalações elétricas atendem as especificações do projeto, que foi elaborado seguindo as normas técnicas da ABNT e as especificações da concessionária local. |
| ESQUADRIAS: | 01 porta em caixilho de ferro na recepção, 08 portas em madeira (72 cm) com conjunto completo (batentes, guarnições, folha e ferragens), 04 porta em madeira compensada (60 cm) com batentes de alumínio e ferragens (divisórias dos sanitários), vitroux em ferro tipo maximo-ar, divisórias sanitárias em granilite com 3 cm de espessura |
| VIDROS: | Cristal comum de 3 mm liso ou canelado |
| COBERTURA: | Em estrutura metálica, com telhas metálicas |
| PINTURA: | Externamente, toda a edificação recebeu de duas a três demãos de tinta tipo acrílica, aplicada sobre base regularizadora de massa tipo acrílica. Internamente todos os compartimentos receberam duas a três demãos de tinta tipo PVA, aplicada sobre base regularizadora de massa tipo PVA. |
| VENTILAÇÃO: | Todos os compartimentos receberam ventilação adequada (segundo o Código Sanitário), através de suas aberturas para o exterior. O compartimento destinado ao envase, devido suas características especiais, recebeu equipamento de ventilação e refrigeração forçada, dimensionado conforme projeto. |
| ILUMINAÇÃO: | A iluminação natural foi conseguida através da colocação de telhas translúcidas de fibra de vidro e aberturas para o exterior. Para a iluminação artificial foi instalado um sistema que utiliza-se de lâmpadas fluorescentes. Seu projeto e execução atendem as especificações legais de uso de cada local, bem como as normas técnicas referentes a sua categoria de uso. |

MEMORIAL DESCRITIVO

| FORRO: | Em gesso, isopor ou estuque de argamassa e cal |
| --- | --- |
| REVESTIMENTOS: | O revestimento externo foi feito em blocos de concreto, com cobertura de pintura acrílica. Revestimento interno somente na barra impermeável dos sanitários, vestiários e refeitório, até 2 m de altura, foi executado com uma base (emboço) de argamassa comum e revestimento de azulejo. |
| PISOS: | O piso da área de envase foi executado em resina epóxi, aplicada sobre argamassa de regularização. O piso das áreas de estoque e produto acabado foi executado em concreto de alta resistência com polimento mecânico. O piso dos compartimentos destinados à recepção e banheiros foi executado em cerâmica. |
| PINTURAS: | Em latex PVA nas alvenarias, esmalte sintético nas esquadrias metálicas e de madeira |

| TABELA DE ACABAMENTOS | PRÉDIO 01 |
| --- | --- |
| Dependências | Diversos | Pisos | Paredes | Teto | Esquadrias |
| INTERNO |  |  |  |  |  |
| Recebimento de galões e pré - lavagem |  | cimentado | Bloco de concreto com pintura | Estrutura metálica com telha de zincalume | J = ferro com tela P = ferro de correr |
| Sala de envase |  | azulejo | Azulejo e PVC impermeável, com estruturas e portas em alumínio | PVC impermeável | J = alumínio P = alumínio |
| Depósito de garrafões e embalagens |  | cimentado | Azulejo até 2 m de altura e blocos de concreto com pintura | Estrutura metálica com telha de zincalume | J = ferro com tela P = ferro de correr |
| Sala de diretoria e reunião |  | cerâmica | Bloco de concreto com pintura / divisória em madeira | PVC | J = ferro P = ferro |
| Escritório administrativo | Escada de ferro | cerâmica | Bloco de concreto com pintura / divisória em madeira | PVC | J = ferro P = ferro |
| Banheiros |  | cerâmica | Azulejo até 2 m de altura e blocos de concreto com pintura | Estrutura metálica com telha de zincalume | J = ferro P = ferro |
| EXTERNO |  |  |  |  |  |
| Docas de descarga e recarga de galões |  | Concreto desempenado | Blocos de concreto | Estrutura metálica com telha de zincalume |  |

| TABELA DE ACABAMENTOS | PRÉDIO 02 |
| --- | --- |
| Dependências | Diversos | Piso | Parede | Teto | Esquadrias |
| Recepção |  | cerâmica | Bloco de concreto com pintura | Estrutura metálica com telha de zincalume | J = ferro P = ferro |
| Refeitório |  | cerâmica | Azulejo | Estrutura metálica com telha de zincalume | J = ferro P = ferro |
| Banheiro / vestiário masculino |  | cerâmica | Azulejo | Laje com pintura | J = ferro P = ferro |
| Banheiro / vestiário feminino |  | cerâmica | Azulejo | Laje com pintura | J = ferro P = ferro |
| Almoxarifado |  | cerâmica | Bloco de concreto com pintura | Estrutura metálica com telha de zincalume | J = ferro P = ferro |
| Laboratório |  | cerâmica | Azulejo até o teto | PVC | J = ferro P = ferro |

MEMORIAL DESCRITIVO

DA CONSTRUÇÃO:

| TIPO: | Prédio administrativo, com área total de 145,29 m², contendo: |
| --- | --- |
|  | 01 recepção | 21,68 m² |
|  | 01 sala (almoxarife) | 10,35 m² |
|  | 01 sala da gerência | 20,53 m² |
|  | 01 oficina | 10,35 m² |
|  | 01 sanitário masculino | 15,76 m² |
|  | 01 sanitário feminino | 14,04 m² |
|  | 01 sala (laboratório) | 6,90 m² |
|  | 01 refeitório | 20,00 m² |
|  | Circulação | 12,50 m² |

| TABELA DE ACABAMENTOS (280m2+ 50m2 de mezanino) | Galpão de envase |
| --- | --- |
| Dependências | Diversos | Pisos | Paredes | Teto | Esquadrias |
| INTERNO |  |  |  |  |  |
| Recebimento de galões e pré – lavagem |  | cimentado | Azulejo até 2 metros de altura | Estrutura metálica com telha de zincalume | J = ferro com tela P = ferro de correr |
| Sala de envase |  | azulejo | Azulejo e PVC impermeável, com estruturas e portas em alumínio | PVC impermeável | J = alumínio P = alumínio |
| Depósito de garrafões e embalagens |  | cimentado | Azulejo até 2 m de altura e blocos de concreto com pintura | Estrutura metálica com telha de zincalume | J = ferro com tela P = ferro de correr |
| Mezanino | Escada de ferro | cerâmica | Bloco de concreto com pintura / divisória em madeira | PVC | J = ferro P = ferro |
| Banheiros |  | cerâmica | Azulejo até 2 m de altura e blocos de concreto com pintura | Estrutura metálica com telha de zincalume | J = ferro P = ferro |
| EXTERNO |  |  |  |  |  |
| Refeitório |  | Cerâmica | Azulejo aé o teto | alvenaria |  |
| Docas de descarga e recarga de galões |  | Concreto desempenado | Blocos de concreto | Estrutura metálica com telha de zincalume |  |

| TABELA DE ACABAMENTOS | PRÉDIO 02 |
| --- | --- |
| Dependências | Diversos | Piso | Parede | Teto | Esquadrias |
| Recepção |  | cerâmica | Bloco de concreto com pintura | Estrutura metálica com telha de zincalume | J = ferro P = ferro |
| Sala da gerencia |  | cerâmica | Bloco de concreto com pintura | Teto em PVC revestido de isopor | J = ferro P = ferro |
| Refeitório |  | cerâmica | Azulejo | Forro lajotado e regularizado com reboco | J = ferro P = ferro |
| Banheiro / vestiário masculino |  | cerâmica | Azulejo | PVC | J = ferro P = ferro |
| Banheiro / vestiário feminino |  | cerâmica | Azulejo | PVC | J = ferro P = ferro |
| Almoxarifado |  | cerâmica | Bloco de concreto com pintura | Estrutura metálica com telha de zincalume | J = ferro P = ferro |
| Laboratório | Pias de granito | cerâmica | Azulejo até o teto | PVC | J = ferro P = ferro |